ВНИМАНИЕ ИНСТАЛЛЯТОРОВ!

Головное устройство способно переобучаться рулевым сигналам управления.

Для  переобучения рулевых кнопок надо:

- Включить установленное устройство, дождаться его загрузки и выбрать в меню режим «AUX».

- С пульта ДУ нажать кнопку «8», затем кнопку «SETUP». (Откроется меню обучения кнопок руля).

- Выбрать режим «USER».

- Кнопкой «SEL» перемещаться по обозначениям кнопок в меню (на каждой кнопке в меню нажимать соответствующую клавишу на руле и одновременно кнопку  «VOL+» на пульте Д/У. Числовые значения будут изменяться).

- После обучения всех кнопок сохранить новые значения (SAVE) кнопкой VOL+.  Головное устройство выключится.

- Включить с кнопки «PWR»  и проверить правильность программирования.